SANISHOWER je malé čerpadlo pro odpadní vody z umyvadla, sprchy a bidetu. Jeho konstrukce umožňuje instalaci i pod sprchovou vaničku, což jistě oceníte v malých prostorách. Odpadní vody lze čerpat až do výšky 4 m či vzdálenosti 50 m. SANISHOWER® Vám přináší možnost rychle a jednoduše realizovat malou, ale dostatečnou koupelnu.

Vlastnosti výrobku

Otáčky motoru (ot./min.) 2800 Elektrické napětí (V) 220-240 / 50 Příkon (W) 250 Průměr odpadního tlakového potrubí (mm) 32 Maximální čerpací výška (m) 4 Maximální čerpací vzdálenost (m) 40 Spád u přívodního potrubí (%) 3 Průměrná povolená teplota odpadní vody (°C) 35 Rozměry (d x h x v) (mm) 296 x 165 x 145 Evropská norma EN12050-2