SANISPEED Silence je vysoce výkonné, tiché čerpadlo pro použití v domácnostech či v podobných podmínkách, kde jsou zvýšené nároky na množství přečerpávaných odpadních vod či na potřebnou čerpací výšku. Odpadní vody z kuchyňského dřezu, myčky nádobí, pračky, umyvadla, sprchy, bidetu a vany je schopno čerpat až 7 m vysoko či 70 m daleko potrubím o průměru 32 mm. Samozřejmostí je schopnost krátkodobě čerpat odpadní vody o teplotě až 90° C.

Vlastnosti výrobku

Otáčky motoru (ot./min.) 2800 Elektrické napětí (V) 220 – 240 / 50 Příkon (W) 400 Průměr odpadního tlakového potrubí (mm) 32 Maximální čerpací výška (m) 7 Maximální čerpací vzdálenost (m) 70 Spád u přívodního potrubí (%) 3 Průměrná povolená teplota odpadní vody (°C) 35 Maximální krátkodobá teplota odpadní vody (°C) 75 Rozměry (d x h x v) (mm) 373 x 185 x 275 Evropská norma EN12050-2